目    次

前    言………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围 …………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件 ……………………………………………………………………………………………1

3 术语和定义 …………………………………………………………………………………………………1

4 基本要求 ……………………………………………………………………………………………………1

4.1 需提供的文件资料 ………………………………………………………………………………………1

4.2 样机确定 …………………………………………………………………………………………………1

4.3 参数准确度及仪器设备 …………………………………………………………………………………1

5  鉴定内容和方法……………………………………………………………………………………………2

5.1  一致性检查………………………………………………………………………………………………2

5.2  创新性评价………………………………………………………………………………………………2

5.3  安全性检查………………………………………………………………………………………………3

5.4  适用地区性能试验………………………………………………………………………………………3

5.5  综合判定规则……………………………………………………………………………………………4

附  录  A（规范性附录）产品规格表………………………………………………………………………6

附  录  B（规范性附录）用户调查表………………………………………………………………………7

附  录  C（规范性附录）广东省农业机械专项鉴定实地试验验证报告…………………………………8

前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由广东省农业农村厅提出。

本大纲由广东省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：广东省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：陈连飞、陈坚松、林羽、王莹。

谷物种子超声波处理机

范围

本大纲规定了谷物种子超声波处理机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于谷物种子超声波处理机（以下简称处理机）的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5520 粮油检验 发芽试验

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

术语和定义

GB/T 5520界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

谷物种子超声波处理机

利用超声波技术手段对谷物种子（稻谷、小麦、玉米、小米等）进行处理，促进种子萌发，以增加谷物种子发芽率的机具。

基本要求

需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，申请者需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）1份；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性评价材料；

- 用户名单（内容包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、机具编号、购机时间等），提供的产品使用时间应不少于一个作业季节或累计200h，用户数量为3户；

- 符合本大纲要求的安全性检查报告（如有）；

- 符合本大纲要求的实地试验验证报告（如有）。

以上材料需加盖企业公章。

样机确定

样机由申请者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机由申请者送样获得，经鉴定人员验样确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且申请者对鉴定结果无异议后，样机由申请者自行处理。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 34dB（A）～130dB（A） | 2级 |
| 2 | 长度 | 0m～30m | 1 mm |

表1  被测参数准确度要求（续）

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 质量 | 0kg～30kg | 3级 |
| 4 | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
| 5 | 绝缘电阻 | 0MΩ～500MΩ | 10级 |

鉴定内容和方法

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。申请者填报的产品规格表的设计值应与产品执行标准、产品使用说明书所描述的一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式（连续式/批式/湿法处理/干法处理/其他） | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机总功率 | 一致 | 核对 |
| 4 | 处理量 | 连续式 | 不小于企业明示值 | 测量 |
|  |  | 批式 | 不小于企业明示值 | 测量 |
| 5 | 处理时间（批式） | 一致 | 核对 |
| 6 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为3% | 测量 |
| 7 | 工作电压 | 一致 | 核对 |
| 8 | 超声波工作频率 | 一致 | 核对 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

创新性评价

评价方法

根据申请者提供的产品创新性评价材料，对照产品实际进行评价，评价产品是否在广东农业生产中符合创新性要求。

创新性要求是指采用新技术原理、新设计构思研制生产，或在结构、材质、工艺等某一方面有所突破或较原产品有明显改进、新增功能，可以提高产品性能或扩大使用功能，并对提高经济效益具有一定作用。

创新性评价材料是指产品符合创新性要求的说明材料（包括与同类产品的区别和特点等）及其整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告等证明材料。

判定规则

经评价认为产品符合创新性要求的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查

安全性能

噪声

选用稻谷种子，在处理机正常工作状态中所能产生最大噪声的工作状态下进行测量，处理机周围不应放置障碍物，且与墙壁的距离应大于2m。离地表1.2m处的平均风速应不大于3m/s。将测试仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5 m，与处理机表面距离为1 m（按基准体表面计），用慢档测量A计权声压级。测量点位于处理机四周测量表面矩形的中心线上。每测点测量3次，取3次结果算术平均值，作为该点实测噪声值。取各测点中的最大值为测量结果，噪声应不大于85dB(A)。测试期间背景噪声应比测量噪声至少低10dB(A)。

测试时，需记录处理机上可调节的，且与机器产生噪声大小相关的设置参数值，以及背景噪声、风速。

冷态绝缘电阻

在电机接线端子与机壳间施加500V的电压，其电阻值应不少于20MΩ。

安全防护

整机应有必要的安全防护设施，外露传动部件及高温部件应加防护装置。

电气及控制设备金属外壳应有接地保护装置。

电控系统应有过载和漏电保护装置。

导线穿越孔洞时应装设绝缘套管。

安全信息

对操作者存在或有潜在危险的防护装置、电控柜、电机传动装置、高温部件、接地装置等明显部位应设置符合GB 10396的安全警示标志。

使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现并作说明，并标明安全标志的固定位置。

关键操纵装置附近应粘贴操作符号或文字。

判定规则

安全性能、安全防护和安全信息全部符合要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

可以采信检验检测机构依据大纲出具的安全性检查报告。

适用地区性能试验

评价方法

采用主要作业性能试验与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

适用性评价内容和要求见表3。

适用性评价内容和要求

| 序号 | 项 目 | 单位 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理量 | 连续式 | kg/h | ≥企业明示值 |
|  |  | 批式 | kg | ≥企业明示值 |

表3  适用性评价内容和要求（续）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 发芽率增值 | / | ≥2% |
| 3 | 用户评价意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比不小于80%，无发生安全事故。 |

主要作业性能试验

试验条件

a)试验物料应选取一种在广东省内有代表性的常规稻种子（以下简称种子），试验前除去杂物。

b)试验电压波动应小于±5%。

c)处理量试验开始前记录机器可调节的设置参数，如超声波功率、超声波频率等，并在试验前、中、后各记录一次环境温湿度、工作电压。

试验样机

试验样机允许调整，处理机达到正常作业状态后开始进行试验，操作人员应操作熟练。

试验项目

a) 处理量

对于连续式处理机，在出料口接取2min～5min排出的种子并称重，按式(1)计算。测试三次，取平均值。

………………………………………… (1)

式中：

P  —— 处理量，单位为千克每小时（kg/h）；

G —— 出机种子质量，单位为千克（kg）；

T —— 测试时间，单位为小时（h）。

对于批式处理机，将种子装至允许的最大量，按照明示的处理时间，处理完成后，称取该批种子的质量即为处理量，单位为kg。

b）发芽率增值

按照GB/T 5520的规定,对同一批种子，分别在超声波处理前后取样，并同时在相同环境温度、相对湿度等试验条件下进行发芽率试验，处理后种子发芽率与处理前种子发芽率之差为发芽率增值。试验用样品取样与处理量试验同步进行。

用户评价意见

对申请者提供的3个用户进行用户调查，调查采用实地方式进行，调查内容见附录B。

判定规则

适用地区性能试验的全部项目结果均满足表3要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

可以采信县级及以上农机主管部门、鉴定、推广、科研、省级及以上行业协会（学会）等单位按大纲要求所作的实地试验验证报告（式样见附录C）。

综合判定规则

产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与判定要求见表4。

综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 | / | 符合本大纲表2的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | 噪声 | dB（A） | ≤85 |
|  |  |  | 冷态绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 处理量 | 连续式 | kg/h | ≥企业明示值 |
|  |  |  | 批式 | kg | ≥企业明示值 |
|  | 2 | 发芽率增值 | / | ≥2% |
|  | 3 | 用户评价意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比不小于80%，无发生安全事故。 |

一级指标均满足大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

附  录  A

（规范性附录）

产品规格表

| 序 号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式（连续式/批式/湿法处理/干法处理/其他） | / |  |
| 3 | 整机总功率 | kW |  |
| 4 | 处理量 | 连续式 | kg/h |  |
|  |  | 批式 | kg |  |
| 5 | 处理时间 | min |  |
| 6 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 7 | 工作电压 | V |  |
| 8 | 超声波工作频率 | Hz |  |
| 备注 | 项目与种子品种有关系时，应在设计值后括号内注明具体种子品种。 |

企业负责人：                       （公章）                                年    月    日

附录B

（规范性附录）

用户调查表

调查单位：                             调查人：                 调查日期：    年  月  日

| 用户情况 | 用户姓名 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  | 出厂编号 |  |
|  | 生产企业 |  | 购买日期 |  |
|  | 总工作时间 |  | / | / |
| 适用性情况 | 品种种类 | □好 □中 □差 | 处理量 | □好 □中 □差 |
|  | 处理时间 | □好 □中 □差 | 处理后效果 | □好 □中 □差 |
|  | 操作方便性 | □好 □中 □差 | / | / |
| 可靠性情况 | 故障情况 | 发生时间 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 |
|  | 可靠性评价 | □好 □中 □差 |
| 安全性情况 | 是否发生安全事故 | □否 □是 |
|  | 发生时间 |  |
|  | 具体情况 |  |
| 用户签名 |  |
| 备 注 | 调查内容有选择项的，在所选项前□上划“√”。 |

附  录  C

（规范性附录）

广东省农业机械专项鉴定

实地试验验证报告

| 生产企业名称 |  | 产品型号名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| 购置时间 |  | 销售价格 |  |
| 验证时间 |  | 验证地点 |  |
| 验证单位名称 |  | 验证单位地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 主要工作原理、结构特点和作业用途描述 |  |
| 主要技术参数 及配置 | （参照大纲相关要求填写） |
| 现场验证情况 | （主要作业性能验证结果、现场运行情况、使用效果等） |
| 用户评价意见 | （用户情况以及用户对产品适用性、安全性、可靠性等的评价意见） |
| 实地试验验证单位综合评价意见 | （综合评判是否适用于本地农业生产并填写明确意见） 批准人签字： 验证单位（盖章） 日 期： 年 月 日 |

备注：此表一式两份，一份交由申请企业，一份由实地验证单位留存。提供评价意见的用户，使用该产品时间应不少于一个作业季节或累计200h。

# Text boxes

2020-XX–XX实施

2020-XX–XX发布

广东省农业农村厅  发布

DG44/Z 003－2020

谷物种子超声波处理机

（公示稿）

DG

农业机械专项鉴定大纲